ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров общего имущества многоквартирных домов и обходов отдельных элементов и помещений:

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализационного оборудования общего имущества многоквартирного дома (смена прокладок запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, укрепление трубопроводов, устранение течи в трубопроводах и другие работы.

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения общего имущества многоквартирного дома (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и другие работы).

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (протирка и смена перегоревших лампочек, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей,  мелкий ремонт электропроводки, электрических устройств и др.).

Прочистка канализационного лежака.
Поверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.

Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли, частичный ремонт мягкой  и шиферной кровли  и др.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
         Осмотр ВРУ, этажных щитов, протяжка болтовых соединений сетевых линий.
         Закрытие подвальных, чердачных помещений, машинных отделений лифтов, технических этажей для предотвращения свободного доступа посторонних лиц.

Восстановление целостности мусоропровода, закрытие мусороприемных камер и загрузочных клапанов.

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации

в весенне-летний период:

Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
Снятие пружин на входных дверях.
Консервация системы центрального отопления.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.
Установка, восстановление домовых и уличных указателей.

Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.

Осмотр кровель фасадов и полов в подвалах (весенний осмотр).

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации

в осенне-зимний период:

Утепление оконных и балконных проемов (в местах общего пользования).
Замена разбитых стекол окон и балконных дверей (в местах общего пользования).

Ремонт и утепление чердачных перекрытий.
Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах.

Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

Ремонт, утепление и прочистка вентиляционных каналов.

Замена разбитых стекол окон, входных дверей и дверей вспомогательных помещений.

Заделка продухов в цоколях зданий.
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
Ремонт и установка пружин на входных дверях.
Ремонт и укрепление входных дверей.

Утепление входных дверей чердаков и люков выхода на кровлю.

Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах и газоходах.

Уплотнение сгонов.
Прочистка внутренней канализации.
Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
Укрепление трубопроводов.

Проверка канализационных вытяжек.

Мелкий ремонт изоляции.

Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

Устранение мелких неисправностей электропроводки.
            Смена (восстановление разрушенных) штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования.

Прочие работы:

Регулировка и наладка систем центрального отопления.
То же вентиляции.

Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
Удаление с крыш снега и наледей.

Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

Удаление мусора из здания и его вывоз.

Уход за зелеными насаждениями.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Фундамент

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасад

Герметизация стыков, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Устранение неисправностей кровли, замена труб внутреннего водостока, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (проектные).

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы в местах общего пользования

Замена, восстановление отдельных участков.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков подъездов, технических помещений.

9. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

12. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

13. Мусоропроводы

Восстановление работоспособности ствола, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

14. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров-мусоросборников.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Обследование жилого здания (включая сплошное обследование) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилого здания (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация жилого здания при его капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена теплопроводов и тепловых пунктов; монтаж и установка крышных и иных автономных источников теплоснабжения; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовой территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыши, фасада, стыков полносборных зданий до 50%.

4. Утепление жилого здания (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

5. Замена внутридомовых инженерных сетей.

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание.